СОЛНЕЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

с вакуумными трубками

для круглогодичного использования

Солнечные коллекторы с вакуумными трубками поглощают солнечную энергию, превращая ее в тепловую энергию.

За счет солнечной энергии эта система способна обеспечить от 50 до 100%  ежедневной потребности в ГВС для бытовых и производственных целей. За счет вакуума в трубках потери тепла в атмосферу минимальные.

Преимущества вакуумных трубчатых солнечных коллекторов:

- Наиболее весомое преимущество вакуумного солнечного водонагревателя с тепловой трубкой Heat Pipe – его способность  работать при температурах до – 200С, при более низких температурах (до -350С) его эффективность существенно снижается;

- Возможность эксплуатации в любое время года;

- Возможность работы в регионах с умеренным климатом, в том числе в зимний период, при низких температурах;

- Достаточно высока эффективность солнечного коллектора при  низкой интенсивности  солнечного излучения, а также при диффузионном излучении (отсутствии прямых солнечных лучей).

Солнечные водонагреватели используются:

- для обеспечения  (в холодное время года для предварительного подогрева) горячего водоснабжения в домах и на дачах, в гостиницах, санаториях, пансионатах, спортивных комплексах, учреждениях общественного питания, турбазах, производственных, сельскохозяйственных и других объектах;

- для подогрева (в холодное время года для предварительного подогрева)   воды в бассейнах.

Место установки солнечного коллектора:

- крыша дома и других строений (плоская или скатная)

- балконы, архитектурные выступы здания.

Конструкция вакуумной трубки схожа с конструкцией стеклянной колбы термоса: между внутренне и внешней колбой трубки находится вакуум. В каждую трубку строен медный нагревательный элемент с запаянной внутри него плоскости, легко кипящей и испаряющейся жидкостью. Солнечная энергия, поглощаемая трехслойным покрытием вакуумной трубки, преобразуются в тепловую энергию, и передается медному нагревательному элементу.

Вакуумная трубка вместе с медным нагревательным элементом (далее - «тепловая трубка») присоединена к конденсатору, находящемуся в теплообменнике абсорбера коллектора. Под воздействием тепла жидкость в тепловой требу закипает и испаряется в верхнюю часть, где отдает тепловую энергию воде, которой заполнен накопительный бак. Конденсат жидкости в тепловой трубе после передачи тепла опускается вниз, снова испаряется.

Этот процесс носит циклический характер.

Вакуумные трубки сделаны из высококачественного, сверхпрочного боросиликатного стекла, что обеспечивает защиту от града и механических повреждений.

Заполнение бака холодной водой производится под давление из подающего трубопровода.

Солнечный водонагреватель включает:

Комплект вакуумных трубок, внутри которых медный нагревательный элемент, бак для воды, подпорную раму, контроллер.

Бак для воды двухслойный. Внешний слой из окрашенной стали  0,41мм толщиной, диаметр 480мм. Внутренний слой – из нержавеющей стали, диаметр 370мм. Между станками бака,  в качестве утеплителя используется полиуретан 55 мм толщиной. Подпорная рама металлическая (алюминий, нержавеющей или окрашенной стали).

Контроллер осуществляет интеллектуальный контроль и автоматическую работу системы: регулирует уровень воды в баке (открывает клапан подачи воды из водопровода).

Некоторые рекомендации по установке солнечных коллекторов

Количество вырабатываемой солнечным коллектором тепловой энергии зависит от целого ряда факторов. К поддающимся изменениям относят: угол наклона относительно горизонтали и ориентация установки к сторонам света. Критерием ориентации является азимут.

Угол наклона между горизонталью и солнечной батареей. При установке на скатной крыше  угол наклона задается скатом кровли. Наибольшее количество энергии воспринимается панелью коллектора при расположении его на плоскости под прямым углом к направлению инсоляции. Поскольку угол инсоляции зависит от времени суток и года, ориентацию плоскости коллектора следует выполнять в соответствии с высотой Солнца в период поступления наибольшего количества солнечной энергии.

Для европейской части России рекомендуется угол наклона           50-650.

Азимут описывает отклонение плоскости коллектора от направления на юг; если плоскость коллектора ориентирована на юг, то азимут =00. Чем меньше отклонение от направления на юг, тем лучше. В идеале следовало бы учитывать режим потребления тепловой энергии (если больше потребляется утром, то лучше ориентироваться на юго-восток  и  т.д.), но не всегда это четко понятно.

Установка солнечного коллектора и определение его размеров должны быть выполнены таким образом, чтобы незначительным было воздействие дающих тень соседних зданий, деревьев, линий электропередач и т.п.

Важной частью гелиоустановки является поддерживающая конструкция (рама) для солнечных коллекторов. Она обеспечивает правильный угол наклона, а также необходимую жесткость конструкции. Комбинация поддерживающей конструкции с солнечным модулем должна выдерживать порывы ветра и другие неблагоприятные воздействия окружающей  среды.